## Slide 1
第11章 蜗杆传动
§11-1 蜗杆传动的特点和类型
§11-2 圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸
§11-3 蜗杆传动的失效形式、材料和结构
§11-4 圆柱蜗杆传动的受力分析
§11-6 圆柱蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算
§11-5 圆柱蜗杆传动的强度计算

## Slide 3
作用： 用于传递交错轴之间的回转运动和动力。
蜗杆主动、蜗轮从动。
∑＝90°
形成：若单个斜齿轮的齿数很少（如z1=1）而且β1很大时，
轮齿在圆柱体上构成多圈完整的螺旋。
1
ω1
所得齿轮称为:蜗杆。
而啮合件称为:蜗轮。
蜗杆
2
ω2
蜗轮
蜗杆传动的特点和类型

## Slide 4
改进措施：将刀具做成蜗杆状，用范成法切制蜗轮，
所得蜗轮蜗杆为线接触。
点接触
优点： 传动比大、结构紧凑、传动平稳、噪声小。
分度机构：i=1000, 通常i=8~80
缺点： 传动效率低、蜗轮齿圈用青铜制造，成本高。
线接触
蜗杆传动的特点和类型

## Slide 5
类型
按螺旋面形状分：
阿基米德蜗杆、
渐开线蜗杆
环面蜗杆
按形状分有：
圆柱蜗杆
环面蜗杆
圆柱蜗杆
渐开线蜗杆
阿基米德蜗杆
γ
阿基米德螺线
渐开线
基圆
2α
α
蜗杆传动的特点和类型

## Slide 6
d
蜗杆旋向：左旋、右旋(常用)
β1
γ1
精度等级：
对于一般动力传动，按如下等级制造：
v1＜7.5 m/s ----7级精度；
v1＜ 3 m/s ----8级精度；
v1＜ 1.5 m/s ----9级精度；
蜗杆传动的特点和类型

## Slide 7
中间平面
1. 正确啮合条件
正确啮合条件是中间平面内参数分别相等：
mt2=ma1=m ，αt2 =αa1=α
在中间平面内，蜗轮蜗杆相当于齿轮齿条啮合。
一、圆柱蜗杆传动的主要参数
2α
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 8
压力角标准值: α=20°
模数m取标准值，与齿轮模数系列不同。
分度传动，推荐用 α=15°
动力传动，推荐：α=25°
第一系列
1, 1.25, 1.6, 2, 2.5 , 3.15, 4, 5, 6.3 8 10, 12.5,
16, 20, 25, 31.5, 40
第二系列
1.5, 3, 3.5, 4.5, 5.5 6, 7, 12, 14
蜗杆模数m值 GB10088-88
2. 模数m和压力角α
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 9
蜗轮蜗杆轮齿旋向相同.
若 ∑ ＝90°
∴ γ1＝β2
t
t
β2
β1
∵ γ1+β1 ＝90°
蜗轮右旋
蜗杆右旋
＝β1+β2
d2
∑
3.蜗杆、蜗轮的旋向
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 10
4. 传动比 i、蜗杆头数z1和蜗轮齿数z2
蜗杆头数z1 ：即螺旋线的数目。
d
蜗杆转动一圈，相当于齿条移动z1个齿，推动蜗轮转过z1个齿。
传动比 :
z1
z2
= ---
n2
n1
i = ---
通常： z1=1~4
若想得到大 i , 可取： z1=1，但传动效率低。
对于大功率传动 , 可取： z1=2，或 4。
蜗轮齿数： z2= i z1
为避免根切： z2≥ 26
一般情况： z2≤ 80
Z2 过大 →
→ 蜗杆长度↑
→ 刚度、啮合精度↓
结构尺寸↑
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 11
表12-2 蜗杆头数z1与蜗轮齿数z2的推荐值
传动比i 7~13 14~27 28~40 >40
蜗杆头数z1 4 2 2、1 1
蜗轮齿数z2 28~52 28~54 28~80 >40
将分度圆柱展开得：
= z1 pa1/πd1
= mz1/d1
tgγ1=l /πd1
5. 蜗杆的导程角γ
πd1
l
px1
γ1
d1
γ1
β1
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 12
6.蜗杆直径系数q
加工时滚刀直径等参数与蜗杆分度圆直径等参数相同，为了限制滚刀的数量，国标规定分度圆直径只能取标准值，并与模数相配。
q ——蜗杆直径系数
一般取: q=8～18。
可由表12－1计算查到。
分度圆柱上：s=e
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 13
1
p
2
ω1
1
2
p
由相对运动原理可知:
v2 = v1 + vS
7.齿面间滑动速度vS及蜗轮转向的确定
= v1 / cos γ
vS = v2 2+ v1 2
作速度向量图，得:
v2 = v1 tgγ
γ
v2
ω2
ω2
t
t
γ
v1
v2
vS
8.中心距
a = r1+r2
= m(z2+q)/2
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 14
二、圆柱蜗杆传动几何尺寸的计算
由蜗杆传动的功用，以及给定的传动比 i ,
→ z1
→ z2
→计算求得 m、d1
→计算几何尺寸
表 12-3 普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算
名 称
计 算 公 式
蜗杆中圆直径，蜗轮分度圆直径
齿顶高
齿根高
顶圆直径
根圆直径
蜗杆轴向齿距、蜗轮端面齿距
径向间隙
中心距
蜗 杆
蜗 轮
d1 =mq d2=mz2
ha=m ha=m
df =1.2m df =1.2m
da1=m(q+2) da1=m(q+2)
df1=m(q-2.4) df2=m(q-2.4)
pa1=pt2= px=π m
c=0.2 m
a=0.5(d1 + d2) m=0.5m(q+z2)
蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

## Slide 15
一、蜗杆传动的失效形式及材料选择
主要失效形式： 胶合、点蚀、磨损。
材料
蜗轮齿圈采用青铜：减摩、耐磨性、抗胶合。
蜗杆采用碳素钢与合金钢：表面光洁、硬度高。
材料牌号选择：
高速重载蜗杆：20Cr,20CrMnTi(渗碳淬火56~62HRC)
或 40Cr 42SiMn 45 (表面淬火45~55HRC)
一般蜗杆：40 45 钢调质处理(硬度为220~250HBS)
蜗轮材料： vS >12 m/s时→ ZCuSn10P1锡青铜制造。
vS <12 m/s时→ ZCuSn5Pb5Zn5锡青铜
vS ≤6 m/s时→ ZCuAl10Fe3铝青铜。
vS <2 m/s时→球墨铸铁、灰铸铁。
蜗杆传动的失效形式和材料结构

## Slide 16
二、蜗杆蜗轮的结构
蜗杆通常与轴制成一体
z1=1或2时：b1 ≥(11+0.06z2)m
z1= 4时: b1≥ (12.5+0.09z2)m
b1
→ 蜗杆轴
蜗杆长度b1的确定：
蜗杆传动的失效形式和材料结构

## Slide 17
蜗轮齿宽角θ 90~130˚
轮圈厚度 C ≈ 1.6m+1.5 mm
轮缘宽度B ≤ 0.75da 0.67 da
蜗轮顶圆直径de2 ≤ da2 +2m da2 +1.5m da2 +2m
蜗杆头数Z1
1 2 4
蜗轮的常用结构：
整体式
组合式
过盈配合
θ
θ
θ
θ
de2
de2
de2
de2
B
B
B
B
c
c
c
组合式
螺栓联接
组合式铸造
骑缝螺钉4~8个，孔心向硬边偏移δ=2~3mm
δ

## Slide 18: 普通蜗杆传动的承载能力计算2
在不计摩擦力时，有以下关系：
ω2
ω1
Ft2
Fa2
P
Fr2
Ft1
P
Fa1
Fr1

法向力可分解为三个分力：
圆周力：Ft
、轴向力：Fa
、径向力：Fr
圆柱蜗杆传动的受力分析

## Slide 19: 普通蜗杆传动的承载能力计算2
方向：
主动轮（ 蜗杆） ：左旋用左手
右旋用右手
四指------方向
拇指-------Fa1方向
从动轮（ 蜗轮） ： Ft2与Fa1反向，由此确定其转向。
圆柱蜗杆传动的受力分析

## Slide 20
例、标出各图中未注明的蜗杆或蜗轮的转动方向，绘出蜗杆和蜗轮在啮合点处的各分力的方向（均为蜗杆主动）。
n1
1
2
n1
1
2
n2
2
1
n2
Ft2
Fa1

Ft1

Fa2
Ft1
Fa2
n2

Ft2

Fa1
n1
Ft2
Fa1
Ft1


Fa2
径向力Fr 的方向：略
圆柱蜗杆传动的受力分析

## Slide 21
传动系统如图，已知轮4为输出轮，转向如图，试：
1、合理确定蜗杆、蜗轮的旋向，以便抵消中间轴的部分轴向力；
2、标出各轮受力方向。
1
2
3
4
n4
n3
n2
Fa3
Fa2
Ft1

Fa1

Ft2

Ft3

Ft4
例
Fa4
n1
径向力Fr 的方向：略
圆柱蜗杆传动的受力分析

## Slide 22
图示为一起重装置，欲使重物上升，试在图上画出：
n2’
n3’
Fa2’
Fa3’

Ft3

Ft2’

Ft3’

Fa4
4
3’
3
2’
2
1
电机
n3
n2
n1
Fa2
Fa1
Fa3
Ft4

Ft2

Ft1
例
1、电机转向n1 ； 2、斜齿轮2的旋向； 3、啮合点受力方向。
n4
径向力Fr 的方向：略
圆柱蜗杆传动的受力分析

## Slide 23
1、齿面接触强度验算公式： 设计公式：
式中KA-使用系数，取：KA =1.1~1.4；ZE-综合弹性系数，钢-铸锡青铜取150，钢-铝青铜或灰铸铁取160；Zρ-接触系数，查图12-11确定；
① m、d1应选取标准值
讨论
表12－1
2、齿根弯曲疲劳强度验算公式： 设计公式：
式中YFa2-蜗轮齿形系数，由当量齿数 查图11-8确定
圆柱蜗杆传动的强度计算

## Slide 24
表12-4 锡青铜蜗轮的许用接触应力[σH]
蜗轮材料
铸造方法
适用的滑动速度
蜗杆齿面硬度
ZQSn 10-1
ZQSn5-5-5
砂型 ≤ 12 180 200
金属型 ≤ 12 135 150
Vs m/s
≤ 350HBS
≥ 45HRC
金属型 ≤ 25 200 220
砂型 ≤ 10 110 125
当蜗轮采用青铜制造时，蜗轮的损坏形式主要是疲劳点蚀，其许用的接触应力如下表：
② 许用应力[σH]值确定
讨论
圆柱蜗杆传动的强度计算

## Slide 25
当蜗轮采用无锡青铜或铸铁制造时，蜗轮的损坏形式主要是胶合。其许用的接触应力应根据材料组合和滑动速度来确定。
表12-5 铝青铜及铸铁蜗轮的许用接触应力[σH] Mpa
蜗轮材料
蜗杆材料
滑动速度vs m/s
ZQAl10-3
HT 150
淬火钢*
渗碳钢
调质钢
0.5
250
130
110
1
230
115
90
210
90
70
180
—
—
160
—
—
120
—
—
2
3
4
6
8
90
—
—
* 蜗杆未经淬火时需将表中[σH]值降低20%。
HT 150、HT 200
圆柱蜗杆传动的强度计算

## Slide 26
一、圆柱蜗杆传动的效率
功率损耗：啮合损耗、轴承摩擦损耗、搅油损耗。
η=（0.95~0.97）
tg(γ+ρ′)
tgγ
蜗杆主动时，总效率计算公式为：
式中:
γ为蜗杆导程角;
ρ′称为当量摩擦角， ρ′=arctg f ′,
f ′为当量摩擦系数 ，取值见表12-7, P204
蜗杆传动的效率润滑及热平衡

## Slide 27
γ ↑
→ η ↑
→ 对动力传动，宜采用多头蜗杆
→ 蜗杆加工困难
γ 过大
当γ> 28˚ 时，效率η增加很少。
当γ≤ ρ′ 时，蜗杆具有自锁性，但效率η很低。<50%
η=（0.95~0.97）
tg(γ+ρ′ )
tgγ
分析：
上述公式不直观，工程上常用以下估计值。
闭式传动：
z1=1 η=0.70~0.75
z1=2 η=0.75~0.82
z1=4 η=0.87~0.92
z1=1、2 η=0.60~0.70
开式传动：
蜗杆传动的效率润滑及热平衡

## Slide 28
二、蜗杆传动的润滑
若润滑不良，
→效率显著降低↓
→早期胶合或磨损
润滑对蜗杆传动而言，至关重要。
润滑油粘度的选择：
表11-5 齿轮传动润滑油粘度荐用值
塑料、铸
铁、青铜
齿轮材料
强度极限
圆周速度 v (m/s)
运动粘度 v/cSt（40℃ ）
渗碳或表
面淬火钢
钢
350
5~12.5
12.5 ~25
>25
2.5~5
1~2.5
0.5~1
<0.5
220
150
100
80
55
450~1000
1000~1250
1250~1580
500
350
220
150
100
80
500
500
350
220
150
100
900
500
500
350
220
150
55
80
100
蜗杆传动的效率润滑及热平衡

## Slide 29
润滑方式的选择：
当vs≤ 5~10 m/s时，采用油池浸油润滑。为了减少搅油损失，下置式蜗杆不宜浸油过深。
当vs > 10~15 m/s时，采用压力喷油润滑。
当v1> 4 m/s时，采用蜗杆在上的结构。
蜗杆传动的效率润滑及热平衡

## Slide 30
三、蜗杆传动的热平衡计算
对闭式传动，热量由箱体散逸，要求箱体与环境温差：
∆t =
αiA
1000P1(1-η)
≤ [∆t]
∆t=( t-t0 )----温度差；
P1----蜗杆传递的功率；
αi----表面传热系数；一般取：αi=10~17 W/(m2℃ )
A----散热面积, m2, 指箱体外壁与空气接触而内壁被油飞溅到的箱壳面积。对于箱体上的散热片，其散热面积按50%计算。
蜗杆传动的效率润滑及热平衡

## Slide 31
[∆t]----温差许用值，一般取： [∆t]=60~70 ℃
要求油温： t = t0+ ∆t <90 ℃
不能满足要求时，可采取冷却措施：
1）增加散热面积----加散热片；
2）提高表面传热系数---- 加风扇、冷却水管、循环油冷却。
油泵
冷却器
冷却水
蜗杆传动的效率润滑及热平衡